## Slide 1
Rilevamento Stress-Rest
Machine Learning con Dati Empatica E4 Progetto di Interfacce Uomo-Macchina
Gabriele Caretti Mat. 756564

## Slide 2
Obiettivi del Progetto
Sviluppare una pipeline di elaborazione dati per distinguere gli stati psicofisiologici (Stress vs Riposo).
La classificazione si basa su dati biometrici acquisiti in tempo reale tramite sensori indossabili multisensoriali (Empatica E4).
Vengono impiegati modelli di Machine Learning per addestrare un modello il più accurato possibile.

## Slide 3
Riferimento (Baseline)
Il modello è basato sul paper "A Method for Stress Detection Using Empatica E4" (Campanella et al., 2023). Nel paper viene proposto l’utilizzo di una pipeline utilizzando solamente due segnali (EDA e PPG). La loro accuratezza massima dichiarata è stata del 76,5% (Utilizzando Random Forest).
Limiti
Il modello del paper soffre di sbilanciamento del dataset (più campioni di stress rispetto a quelli di riposo).
Questo può essere migliorato (per esempio) utilizzo di RusBoost che si comportano meglio con dataset sbilanciati.
Analisi del Paper

## Slide 4
BVP
Monitoraggio della Pulsazione del Volume Sanguigno (BVP), con una frequenza di 64 Hz.
EDA
Monitoraggio dell’attività elettrodermica (EDA), con una frequenza di 4 Hz (poi ricampionata a 64)
TEMP & ACC
Monitoraggio della temperatura e dei movimenti tramite accelerometro per arricchire le feature.
(Solo in alcune versioni sperimentali)
Il Dataset (Empatica E4)

## Slide 5
1° Task: Lego libero
10 minuti di assemblaggio pezzi Lego senza istruzioni (lieve stress cognitivo).
2° Task: Lego Guidato
5 minuti di assemblaggio dei Lego con istruzioni (Pressione temporale).
3° e 4° Task: Matematica
Calcoli matematici senza limiti di tempo (Stress mentale elevato).
5° Task: Esposizione CV
1 minuto di presentazione orale del curriculum (Stress sociale).
Protocollo Sperimentale

## Slide 6
Pipeline di Elaborazione
Filtraggio
Pulizia dei segnali PPG ed EDA grezzi del dataset e segmentazione in finestre temporali da 1 minute per isolare i task.
Estrazione Features
Estrazione delle features per fornire al modello una rappresentazione chiara del segnale e dei dati su cui lavorare.
Classificazione
Addrestramento dei modelli (Con Random Forest – RF e SVM) utilizzando 10-Fold CV per distinguere tra stato di Riposo (Rest) e Stress.

## Slide 7
Segnale BVP (Fotopletismografia):
Segnale EDA (Attività Elettrodermica):
Filtraggio Passa-Banda (range 0.5 - 5 Hz) tramite filtro Chebyshev II (4° ordine), con attenuazione di 20 dB.
Calcolo della prima e seconda derivata.
Rilevamento Picchi (con distanza mini 0.4s)
Calcolo delle distanze picco-picco.
Scarto segmenti con intervalli anomaly (al di fuori del 15%)
Ricampionamento da 4 a 64 Hz.
Smoothing tramite filtro Gaussiano passa-basso (finestra da 40 punti, sigma 400ms).
Preprocessing Segnali

## Slide 8
Risultati 10-Fold CV
Algoritmo | Numero Learners | Numero Splits | Accuratezza
Random Forest | 50 | 500 | 72.61%
Random Forest (Migliore) | 50 | 1000 | 72.77%
Random Forest | 75 | 500 | 72.44%
Random Forest | 100 | 500 | 72.10%
SVM (Kernel Cubico) |  |  | 72.10%
Logistic Regression |  |  | 70.42%

## Slide 9
Matrici di confusione a confronto
Rispettivamente: RF (50 Learners, 1000 Splits), SVM (Kernel Cubico), Logistic Regression

## Slide 10
Ulteriori confronti
Rispettivamente: RF (50 Learners, 1000 Splits), SVM (Kernel Cubico), Logistic Regression
Stress
Accuratezza: 72.77%
Precisione: 75% Recall: 77% F1-Score: 76%
Random Forest
Stress
Accuratezza: 72.10%
Precisione: 74% Recall: 76% F1-Score: 75%
SVM (Cubica)
Stress
Accuratezza: 70.42%
Precisione: 73% Recall: 74% F1-Score: 73%
Logistic Regression

## Slide 11
72.77%
ACCURATEZZA GLOBALE (Target Paper: 76.5%)
Stress
Precisione: 75% Recall: 77% F1-Score: 76%
Distribuzione Classi: 328 Stress
Metriche: Modello Migliore (Random Forest)
Riposo (Rest)
Precisione: 70% Recall: 68% F1-Score: 69%
Distribuzione Classi: 267 Rest
Random Forest con 50 Learners e 1000 Splits

## Slide 12
Seguendo le indicazioni dei paper è stato possibile avvicinarsi alla precisione dichiarata (72.77% contro il 76.5%), con possibilità di miglioramento future.
— G.C. Interfacce Uomo-Macchina
"
"
Conclusioni e Sviluppi